# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2024〕12号

牌楼食品酿造（重庆）有限责任公司：

你公司报送的农产品加工生产项目（项目编码：2401-500102-04-05-119483）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆市洁美洁环境工程有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：涪陵区马鞍街道新民路18号。

二、主要建设内容：租用重庆淑梅农产品商贸有限公司现有榨菜生产厂房，对车间进行改造，新增生产设施设备，年产榨菜和泡菜5000t，其中全形榨菜1000t/a，榨菜丝成品3500t/a，泡菜500t/a。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

厂区采取雨污分流、清污分流制。新建处理能力130m3/d的污水处理站1座，一次和二次腌制废水、淘洗废水、脱盐废水、腌制池泡菜缸清洗废水等生产废水以及地面冲洗水、设备清洗废水、巴氏杀菌废水、实验室废水、锅炉排水和生活污水一并经污水处理站处理后通过市政污水管网排入李渡污水处理厂。厂区总排口排放废水应满足《榨菜行业水污染物排放标准》（DB50/1050-2020）要求，其中pH、COD、SS、氨氮、总磷、动植物油等污染物排放限值应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），氯化物排放限值应执行《榨菜行业水污染物排放标准》（DB50/1050-2020）。

（二）严格落实废气污染防治措施。

天然气锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气通过不低于8m高排气筒排放，外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及其修改单要求；综合废水处理厂臭气经活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放，外排废气中氨、硫化物、臭气浓度等应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；食堂油烟应经油烟净化器处理后引至屋顶排放，排放的油烟、非甲烷总烃均满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）。

厂界无组织排放的氨、硫化氢、臭气等污染物浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范贮存一般工业固废和危险废物。菜皮、菜渣、废包装袋、废纸箱等一般工业固废集中收集后交由有处理能力单位处置；软水制备产生的废树脂作为一般工业固废交由厂家更换回收；污水处理站污泥定期清掏后交由有处理能力单位处置；实验室废液废试剂、设备维护产生的废机油、废油桶、含油棉纱手套以及污水处理站臭气处理产生的废活性炭等危险废物应分类收集后交由有相应资质单位处理。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到依法依规处置。

（五）严格落实环境风险防范措施。

项目采取分区防渗措施，其中柴油、机油桶储存间、实验室、分析室及危险废物暂存区域应纳入重点防渗区域，其他生产区为一般防渗区域防渗要求，防渗性能应满足相应防渗要求；柴油等液体原料贮存应设置托盘，同时配备灭火器等消防措施。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区废水排放口；各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

废水中化学需氧量、氨氮排放量分别为2.00t/a、0.50t/a；废气中二氧化硫、氮氧化物排放量分别为0.036t/a、0.113t/a。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2024年3月26日

抄送：马鞍街道，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。